WARUNKI TECHNICZNO-PORZĄDKOWE, KTÓRE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRZY WYKONYWANIU PRAC REMONTOWYCH W MIESZKANIU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID” wyraża zgodę na remont mieszkania we własnym zakresie                    i na własny koszt pod warunkiem zgłoszenia się dysponenta lokalu do siedziby w celu ustalenia warunków technicznych.

Zakres robót ogólnobudowlanych:

1. Zabrania się naruszania substancji ścian nośnych oraz innych elementów konstrukcyjnych budynku znajdujących się w lokalu.

2. Po dodatkowym uzyskaniu pisemnej zgody administracji Spółdzielni dopuszczalne są zmiany w zakresie następujących warunków technicznych:

a) ścianek działowych ( przestawianie, wyburzanie), wykonanie otworów drzwiowych,

b) wykonywanie sufitów podwieszonych – przy zachowaniu wymaganej przepisami wysokości                   i kubatury pomieszczeń,

c) układania okładzin ściennych ceramicznych oraz okładzin z innych materiałów niepalnych,

d) układania wykładzin podłogowych, paneli i parkietu.

Konieczność uzgodnienia tego typu prac wynika z wymogów i odpowiednich przepisów dotyczących kubatur i powierzchni, w których występują instalacje i urządzenia gazowe.

3. W przypadku robót o których mowa w pkt. 2 powodujących ingerencję lub kolizję z istniejącymi przewodami kominowymi lub wentylacyjnymi oraz instalacjami elektrycznymi lub sanitarnymi (wodociągowymi, kanalizacyjnymi, c.o.), konieczne są dodatkowe szczegółowe uzgodnienia np. opinia kominiarska. Podkreślić należy, że w/w prace wykonywane są wyłącznie na odpowiedzialność dysponenta lokalu.

4. W przypadku jakiejkolwiek awarii lub konieczności dostępu do „przykrytych” instalacji lub przewodów kominowych, Spółdzielnia zastrzega sobie prawo rozkucia ścian bez zwrotu kosztów za istniejące zabudowy.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wolno stosować zabudów z materiałów palnych np. boazeria w odległości mniejszej niż 30 cm od gazowego pieca do podgrzewania wody oraz przynależnej do niego rury odprowadzającej spaliny.

6. Ewentualna wymiana i zakrywanie wszelkiego rodzaju instalacji np. elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych, itp. może być wykonana tylko (na wyłączną odpowiedzialność dysponenta lokalu) przy zachowaniu niżej wymienionych warunków:

a) z nowych atestowanych materiałów w uzgodnieniu z administracją Spółdzielni z zachowaniem odpowiednich średnic i przekrojów,

b) bez naruszania konstrukcji ścian nośnych oraz ciągów wentylacyjnych, kominowych oraz innych istniejących instalacji,

c) zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami,

d) przez osoby lub firmy posiadające odpowiednie uprawnienia w danej branży, które po zakończeniu prac zobowiązani będą pozostawić odpowiednie gwarancje, atesty oraz wystawić konieczne oświadczenia i świadectwa sprawdzenia lub pomiarów wykonanych robót.

7. Przy wymianie okien na PCV należy zamontować nawiewniki *(1) §155 ust.3 i 4 w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów i uzgodnionej z administracją Spółdzielni.

8. W przypadku wymiany stolarki drzwiowej w dolnej części drzwi do łazienki i w.c. należy uwzględnić otwór nawiewny o przekroju nie mniejszym niż 220cm2 *(1) §79 ust.1. W przypadku wymiany drzwi wejściowych do lokalu należy pamiętać, że drzwi nie mogą otwierać się na zewnątrz lokalu.

9. Jeżeli po przeprowadzeniu remontu (przebudowy zajmowanego lokalu mieszkalnego) ulegnie zmianie powierzchnia lokalu, to pomimo tego, wiążącymi dokumentami dotyczącymi powierzchni i układu funkcjonalnego lokalu będą dokumenty stanowiące załącznik do podjętej w trybie Art. 42 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych - prawomocnej Uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali w nieruchomości, w której znajduje się lokal.

Zakres robót instalacyjnych:

W przypadku wykonywanych nowych instalacji rurowych należy je przed zakryciem poddać próbie ciśnieniowej w obecności przedstawiciela Działu Technicznego Spółdzielni.

Instalacja wodna i kanalizacyjna:

1. Ze względu na to, że we wszystkich lokalach zasobów Spółdzielni zainstalowane są (lub będą) liczniki wody z możliwością zdalnego odczytu, nie dopuszcza się żadnej ingerencji dotyczących tych liczników. We wszystkich przypadkach ewentualny montaż lub demontaż licznika, należy uzgodnić z administracją Spółdzielni w celu rozplombowania i ustaleniu terminu ponownego zaplombowania licznika. Niedopuszczalne jest samowolne zerwanie plomb.

2. W przypadku wykonywania zabudowy wanny, brodzika itp. należy przed wykonywaniem tych prac sprawdzić szczelność i drożność wpustu podłogowego (kratki ściekowej) oraz wykonać wokół niego odpowiednią izolację. Kratek powyższych nie wolno likwidować. Wykonując zabudowy wanien lub brodzików należy wykonać je w ten sposób aby pozostawić swobodny dostęp do kratki ściekowej umożliwiając w ten sposób jej przetykanie i czyszczenie.

Powyższe prace przed montażem urządzeń należy zgłosić do Dział Techniczny Spółdzielni celem ich sprawdzenia.

W przypadku wykonywania przejść przez stropy instalacji wodnych należy wykonać odpowiednią dylatację i uszczelnienie.

3. Przy wymianie w łazience posadzki lastryko na płytki ceramiczne należy wykonać izolację przeciwwilgociową. Izolacja podlega odbiorowi przez Dział Techniczny Spółdzielni przed położeniem płytek.

4. Skutki powstałe w wyniku awarii urządzeń i instalacji sanitarnych zaistniałe podczas prowadzenia remontu, jak również po jego wykonaniu a wynikłe na skutek nieprawidłowego wykonawstwa lub wadliwych materiałów obciążają dysponenta lokalu.

5. W razie zalewania lokalu poniżej, dysponent lokalu musi niezwłocznie i na własny koszt usunąć usterkę, a jeżeli nie ponosi winy, powinien niezwłocznie zgłosić fakt zalewania do Działu Technicznego Spółdzielni.

6. W przypadku wystąpienia awarii instalacji przebiegającej przez przegrody lokalu, Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odkucia płytek lub innego pokrycia ścian w celu zapewnienia dostępu do instalacji w miejscu powstania awarii.

W takim przypadku Spółdzielnia nie ma obowiązku uzupełnienia uszkodzonych elementów pokrycia ścian.

Instalacja elektryczna:

1. Zwiększenie mocy, czyli podłączenie urządzeń elektrycznych powyżej przydzielonej mocy                   ( moc przydzielona na mieszkanie wynosi 4000 W ), wymaga uzgodnień z Działem Technicznym Spółdzielni, który poda warunki przeróbki dotychczasowej instalacji z dostosowaniem przekroju przewodów, doboru zabezpieczeń i montażu dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej.

Powyższe nie dotyczy zwiększenia zapotrzebowania mocy prądu jednofazowego w przypadku wymiany kuchni gazowych na gazowe z piekarnikiem elektrycznym, zakupu czajników bezprzewodowych, podgrzewaczy mikrofalowych, term elektrycznych wody (z wyjątkiem przepływowych podgrzewaczy wody).

2. W przypadku konieczności zwiększenia przydziału mocy dla mieszkania, warunki techniczne wydaje Zakład Energetyczny w porozumieniu z Działem Technicznym Spółdzielni. Wiąże się to   z wymianą przez wnioskodawcę instalacji w „pionach” oraz układów pomiarowych (liczników).

3. Wszelkie prace dotyczące instalacji elektrycznych w mieszkaniu, poza układem pomiarowym, może wykonywać osoba posiadająca uprawnienia SEP, która po zakończeniu prac sporządzi protokół skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz wystawi oświadczenie o poprawności wykonania instalacji. Dokumenty te należy dostarczyć do Działu Technicznego Spółdzielni.

Prace dotyczące instalacji elektrycznych przed układem pomiarowym może wykonywać Zakład Energetyczny, Pogotowie Energetyczne, pracownik SM BESKID lub po uzgodnieniu zakresu robót z Działem Technicznym Spółdzielni – koncesjonowana firma elektryczna.

Instalacja centralnego ogrzewania:

1. Instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i zaworami jest w całości własnością Spółdzielni. Użytkownik lokalu nie może manipulować czy też dokonywać żadnych zmian                     w instalacji, grzejnikach i zaworach bez pisemnej zgody Spółdzielni. Demontaż istniejących i montaż dodatkowych grzejników bez wiedzy Spółdzielni jest zabronione. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek ingerencji w istniejącą sieć c.o. dysponent lokalu zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi z przywróceniem instalacji do stanu pierwotnego oraz poniesie wszelkie koszty wynikające z przepisów energetycznych i umów z dostawcą ciepła.

2. Prace wymagające spuszczenia wody z pionu c.o. mogą być wykonywane poza sezonem grzewczym na koszt dysponenta lokalu.

*(1) – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75,               poz. 690 z późn. zm.)

Ponadto:

- Wszelkie prace można wykonywać wyłącznie w godz. 800 do 1900 oraz w taki sposób,                 aby nie zakłócić użytkowania mieszkań innym mieszkańcom.

- Wszelkie roboty polegające na ponadnormatywnym wyposażeniu mieszkania winny                  być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i w/w warunkami technicznymi.

- Wszystkie roboty zanikające muszą być bezwarunkowo odebrane przez Dział Techniczny Spółdzielni przed zakryciem.

- Po zakończeniu wszystkich robót należy zgłosić je do Działu Technicznego Spółdzielni                 w celu dokonania odbioru.

- Prace wewnątrz lokalu należy prowadzić przy zamkniętych drzwiach wejściowych.                     W przypadku konieczności prowadzenia prac przy otwartych drzwiach należy zabezpieczyć klatkę przed zabrudzeniem (np. osłaniając ościeżnicę folią). Jeżeli                      w okresie wykonywania remontu lokalu zostanie zabrudzona klatka schodowa stanowiąca część nieruchomości wspólnej ( w tym okna, ściany, podłoga, grzejniki itp.), to użytkownik lub dysponent lokalu jest zobowiązany własnym staraniem do bieżącego (codziennego) sprzątania klatki schodowej. W przypadku nie dostosowania się                                          do w/w warunków Spółdzielnia zleci sprzątanie zabrudzonej klatki schodowej,                          a kosztami obciąży użytkownika lub właściciela, który spowodował to zabrudzenie.

- Odpadków po remontach i gruzu nie wolno wrzucać do kontenerów na śmieci, a należy                je własnym staraniem wywieźć poza teren Spółdzielni.

Użytkownicy i właściciele lokali mieszkalnych poza zapisami niniejszych warunków winni stosować się do obowiązujących przepisów, a w szczególności do ustawy Prawo budowlane                   i przepisów związanych.

Zatwierdził

Prezes SM BESKID

mgr Krzysztof Król